Kameň Lyon je špárovací typ obkladu. Šírka spáry je individuálna, ale najlepší efekt dosiahnete so šírkou cca 0,5-1cm. Odporúčame spárovaciu hmotu od firmy Quick mix ( farba piesková, zrnitá ).

Rozloženie jednotlivých typov kameňa ( v balení sú vždy 3 rôzne rozmery )  je individuálne . Odporúčame mať otvorené aspoň 3 rôzne balenia a kameň si pred pokládkou rozložiť na zemi tak, aby sa dosiahla optimálna farebná rôznorodosť a premiešanie.

Rozmery jednotlivých kameňov môžu mať drobné odchýlky ( v mm ), ktoré sú výrobnou toleranciu. Spárou sa tieto nerovnosti úplne odstránia .

V prípade lepenia kameňa bez spáry, je potrebné počítať s touto odchýlkou a v prípade potreby ponechať drobnú medzeru medzi jednotl.kameňmi alebo presahujúcu časť odpíliť  . V prípade lepenia bez spáry, odporúčame použiť na podklad ako aj na samotné lepenie biele lepidlo, aby v prípade spáry medzi kameňmi nepresvitalo šedé lepidlo.

Ukážka jednej z množstva vzorov pokládky.